## Slide 1: Auswirkungen einer möglichen Beschränkung des Windkraftausbaus in Kärnten

## Slide 2: Übersicht
I
II
III
IV
V
Motivation
Methodik und Daten
Szenarien
Ergebnisse
Diskussion
Foto von TJ K. auf Unsplash

## Slide 3: Motivation
„Soll zum Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des Landschaftsbildes) die Errichtung weiterer Windkraftanlagen auf Bergen und Almen in Kärnten landesgesetzlich verboten werden?”
https://www.ktn.gv.at/wahlen/VBWindkraft2025/, am 17.02.2024

## Slide 4: Übersicht
I
II
III
IV
V
Motivation
Methodik und Daten
Szenarien
Ergebnisse
Diskussion
Foto von TJ K. auf Unsplash

## Slide 5: LEGO
Low-carbond Expansion Generation Optimization Model

## Slide 6: Key Facts
Modellüberblick
6
IMPORTE / EXPORTE
Bilden Interaktion mit Übertragungsnetz und Umgebung ab
Durch Zeitreihen dargestellt
RÄUMLICHE AUFLÖSUNG
Konten-Kanten-Modell
Transportmodell für Energieübertragung
Verortung von Erzeugung und Verbrauch
SPEICHER
Installierte Leistung und Speichervolumen für (Pump-)Speicherkraftwerke
Batteriespeicher
ERZEUGUNG / VERBRAUCH
Verbrauch örtliche und zeitlich aufgelöst
Installierte Kapazität nach Technologie
Erzeugungsprofile für Erneuerbare
ZEITLICHE AUFLÖSUNG
8760 Stunden
chronologisch
INVESTITIONEN
Vorgegebene Potenziale für Wind, PV und Batteriespeicher
Kosten und Parameter aus IRENA Cost on Renewables Report
28.11.2024

## Slide 7: Modelldaten (Auszug)
Räumliche Struktur
Erzeugung
70 Knoten
Zeitreihen für die Eingliederung im Übertragungsnetz
Installierte Leistung für:
  Wasserkraft
  Wind
  Biomasse
  PV

## Slide 8: Modellabgleich
Für das Jahr 2023
Chart: Installierte Leistung / MW
| Vergleichswerte 2023 | Modell
Laufkraftwerke | 555 | 524
(Pump-)Speicher- kraftwerke | 2021 | 2012
Biomasse | 64 | 64
Wind | 28 | 26.4
PV | 410 | 350
Chart: Jahresproduktion / GWh
| Vergleichswerte 2023 | Modell
Laufkraftwerke | 2323 | 2120
(Pump-)Speicher- kraftwerke | 2750 | 2810
Biomasse | 619 | 559
Wind | 34 | 28
PV | 368 | 410
Pumpstrom | -1488
Installierte Leistung
jährliche Erzeugung

## Slide 9: Übersicht
I
II
III
IV
V
Motivation
Methodik und Daten
Szenarien
Ergebnisse
Diskussion
Foto von TJ K. auf Unsplash

## Slide 10: Szenario-Erstellung / Allgemeine Annahmen
Endenergiebedarf: 8,3 TWh
Abregelbarkeit PV: 50% möglich
Wasserstoffbedarf: 900 GWh
Abc
Netzausbau: lt. aktuellen Plänen
Zieljahr 2040 unter der Annahme einer weitgehenden Dekarbonisierung des Energiesystems
Modell trifft Investitionsentscheidung

## Slide 11: Szenarien / Windkraftpotenziale
zoniert
~ 750 MW Potenzial
freier Zubau
> 1500 MW Potenzial
kein Zubau
0 MW Potenzial
Gaugl, R., Klatzer, T. F., Bachhiesl, U., Wogrin, S., & Jodl, S. (2021). GIS-basierte Optimierung – Realisierung des österreichischen Windenergieziels bis 2030. https://doi.org/10.1007/s00502-021-00932-y
https://www.ktn.gv.at/Service/News?nid=37849

## Slide 12: Übersicht
I
II
III
IV
V
Motivation
Methodik und Daten
Szenarien
Ergebnisse
Diskussion
Foto von TJ K. auf Unsplash

## Slide 13: Investitionsentscheidungen
Chart: Investitionen in MW
| freier Zubau | Zonierung | kein Zubau
PV | 3279 | 3858 | 6195
Wind | 898 | 605
Batteriespeicher | 387 | 360 | 1065

## Slide 14: Jährliche Erzeugung
Chart: Erzeugung in TWh
| freier Zubau | Zonierung | kein Zubau
Wasserkraft | 5.46 | 5.52 | 5.52
Biomasse | 0.56 | 0.56 | 0.55
Wind | 1.59 | 1.11 | 0.05
PV | 3.89 | 4.39 | 5.52
Batteriespeicher | 0.02 | 0.06 | 0.3
Speicher laden | -2.33 | -2.46 | -2.75
Abregelung | 0.59 | 0.69 | 2.21

## Slide 15: Gesamtsystemkosten
Chart: jährliche Systemkosten in M€
| freier Zubau | Zonierung | kein Zubau
PV Investments | 105 | 123 | 252
Wind Investments | 55 | 37
Batteriespeicher Investments | 56 | 52 | 153
O&M | 106 | 114 | 97
Energiekosten | 35 | 35.5 | 54.8

## Slide 16: Monatlicher Verbrauch/Erzeugung
Szenario „freier Zubau“
Chart: monatliche Erzeugung / Verbrauch in GWh
| Jänner | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Biomasse | 47.9586 | 44.6975 | 47.6547 | 46.038 | 47.5382 | 45.9528 | 47.5095 | 47.5276 | 45.9835 | 47.7466 | 46.302 | 46.2692
Wasserkraft | 474.4342 | 351.8603 | 402.4129 | 347.2492 | 506.9844 | 458.8429 | 458.9468 | 553.22 | 431.2159 | 421.9337 | 551.0116 | 497.0852
Wind | 195.5728 | 157.0891 | 144.3795 | 120.5143 | 115.0303 | 78.0739 | 83.6632 | 74.9522 | 90.8027 | 177.0774 | 180.0074 | 172.0068
Solar | 181.1734 | 322.713 | 345.6317 | 367.7399 | 390.2612 | 416.1521 | 426.275 | 386.6875 | 376.3439 | 287.1735 | 202.9103 | 186.2191
Speicher laden | -168.2526 | -194.9394 | -219.0403 | -224.0096 | -209.095 | -217.1413 | -213.143 | -188.5433 | -210.8045 | -186.9285 | -134.4899 | -163.2777
Batteriespeicher | 4.2879 | 3.4982 | 2.1493 | 0.58967 | 0.055757 | 0.20436 | 0.11545 | 1.2774 | 2.7062 | 0.39787 | 2.9008 | 3.2228
Netto Importe/Export | 80.8156 | 123.6552 | 62.5338 | 62.5474 | -118.0528 | -89.7159 | -85.3083 | -170.6814 | -39.4678 | 21.6675 | -54.029 | 71.5806
Verbrauch | 815.9898 | 808.5739 | 785.7216 | 720.6687 | 732.7222 | 692.3688 | 718.0586 | 704.4401 | 696.7799 | 769.0681 | 794.6131 | 813.1061

## Slide 17: Wöchentlicher Verbrauch/Erzeugung
Szenario „freier Zubau“
Chart: wöchentliche Erzeugung / Verbrauch in GWh
| KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52
Biomasse | 10.8823 | 10.8192 | 10.8159 | 10.8192 | 10.7884 | 10.7867 | 10.783 | 10.781 | 10.7953 | 10.7822 | 10.7351 | 10.7709 | 10.7517 | 10.7121 | 10.7835 | 10.7345 | 10.7559 | 10.7219 | 10.7782 | 10.7329 | 10.7073 | 10.7054 | 10.7561 | 10.692 | 10.7329 | 10.7162 | 10.7298 | 10.7214 | 10.739 | 10.7129 | 10.7641 | 10.7046 | 10.7175 | 10.7185 | 10.7498 | 10.6953 | 10.7466 | 10.7512 | 10.7468 | 10.7317 | 10.7656 | 10.7994 | 10.7933 | 10.7992 | 10.8013 | 10.806 | 10.8059 | 10.8146 | 10.8166 | 10.8132 | 10.8036 | 10.8091
Wasserkraft | 102.3335 | 92.3662 | 117.3443 | 125.8058 | 67.4018 | 92.9861 | 86.0296 | 81.4265 | 109.0247 | 99.4366 | 68.9083 | 99.3228 | 86.3212 | 86.1612 | 86.292 | 82.1419 | 72.5625 | 91.1823 | 128.4574 | 97.8018 | 129.559 | 109.9338 | 135.4917 | 108.812 | 94.7728 | 89.9083 | 110.0207 | 94.0234 | 105.6341 | 104.8098 | 119.5791 | 119.671 | 129.1634 | 121.1713 | 122.7991 | 109.4194 | 115.989 | 93.5528 | 87.2905 | 82.2637 | 92.8732 | 81.4464 | 112.8378 | 112.0352 | 129.7894 | 123.0204 | 107.6847 | 154.8182 | 149.4057 | 131.1239 | 113.4685 | 82.7996
Wind | 36.3542 | 46.2389 | 43.1167 | 47.0347 | 67.9499 | 21.8509 | 28.17 | 32.8881 | 36.0032 | 33.2291 | 40.163 | 21.7111 | 42.3315 | 35.4288 | 29.7463 | 29.558 | 21.392 | 22.6155 | 19.0853 | 45.8992 | 17.4792 | 18.9201 | 11.0536 | 18.7683 | 28.8811 | 14.7912 | 10.8261 | 21.1693 | 16.7225 | 27.1529 | 30.4299 | 15.9605 | 6.4932 | 10.8538 | 20.2911 | 14.5817 | 12.8298 | 35.8649 | 25.4168 | 19.6117 | 34.0292 | 45.38 | 42.1363 | 65.7545 | 33.1248 | 44.0183 | 39.6853 | 46.385 | 20.5256 | 37.2532 | 52.3873 | 41.123
Solar | 37.3749 | 38.3878 | 24.8959 | 46.304 | 71.9864 | 87.7949 | 91.0407 | 72.4414 | 67.1522 | 60.8995 | 88.8715 | 80.1736 | 82.1953 | 104.5267 | 73.7275 | 90.4086 | 75.8607 | 88.8979 | 69.6506 | 81.2634 | 96.5087 | 100.4229 | 83.5713 | 104.9141 | 103.5219 | 100.8788 | 91.1883 | 100.7897 | 96.0996 | 103.7328 | 72.3726 | 94.9108 | 94.0044 | 102.0475 | 70.0385 | 106.4522 | 81.5459 | 73.8801 | 90.8333 | 86.2456 | 85.0863 | 55.24 | 51.188 | 36.5398 | 55.7746 | 46.3662 | 55.7519 | 31.0339 | 50.7603 | 42.0664 | 46.1311 | 43.31
Batteriespeicher | 0.76512 | 0.82027 | 1.002 | 1.582 | 0.11849 | 1.3689 | 1.2725 | 0.57268 | 0.89329 | 0.48515 | 3.9399e-05 | 0.97655 | 0.07831 | 0.27257 | 0.12908 | 0.18796 | 4.6888e-05 | 4.8117e-05 | 0.046007 | 4.631e-05 | 4.7785e-05 | 0.0096335 | 0.20422 | 4.5379e-05 | 4.4758e-05 | 4.4381e-05 | 0.0065331 | 4.5782e-05 | 0.10881 | 4.57e-05 | 4.7524e-05 | 0.062197 | 0.61957 | 0.59559 | 5.0889e-05 | 1.3296 | 1.0333 | 0.29631 | 0.046946 | 0.10426 | 0.018701 | 0.10571 | 0.049034 | 0.18843 | 4.1008e-05 | 0.15406 | 0.093182 | 2.5853 | 1.2909 | 1.5697 | 0.36212 | 3.9958e-05
Speicher laden | -37.0954 | -45.1101 | -36.8176 | -28.8089 | -54.3491 | -41.7304 | -43.2755 | -55.6659 | -37.0499 | -37.6695 | -68.5668 | -45.3471 | -50.7459 | -60.489 | -49.0086 | -52.5658 | -39.7926 | -50.6986 | -30.8138 | -59.9095 | -48.7726 | -58.6284 | -37.0834 | -58.4539 | -54.7216 | -49.3081 | -52.8645 | -50.6179 | -41.7836 | -45.9072 | -42.2846 | -63.1761 | -44.6914 | -40.347 | -30.3777 | -51.678 | -37.8635 | -41.1141 | -58.5158 | -53.9123 | -39.339 | -43.5448 | -38.0983 | -39.2309 | -35.5135 | -21.7323 | -35.3467 | -31.7084 | -22.8809 | -27.9772 | -44.049 | -55.5738
Netto Importe/Export | 16.7774 | 37.09 | 27.8173 | -10.826 | 38.5336 | 31.4669 | 17.8034 | 44.8925 | 0.31224 | 12.6158 | 41.2646 | 5.8968 | 3.3601 | -0.12736 | 13.748 | 8.2824 | 22.574 | 1.4153 | -39.8892 | 0.27351 | -42.6509 | -23.5098 | -48.3134 | -19.7889 | -13.4573 | -3.7776 | -9.4054 | -10.1868 | -26.8609 | -38.0813 | -32.6729 | -17.8216 | -40.9344 | -44.1868 | -36.9328 | -24.2781 | -25.1009 | -10.7468 | 13.6763 | 22.5051 | -11.9038 | 26.8411 | -8.3591 | -5.9179 | -13.528 | -24.1114 | 9.8111 | -19.377 | -13.4148 | 3.487 | 18.5364 | 53.0261
Verbrauch | 167.392 | 180.6122 | 188.1744 | 191.9109 | 202.4295 | 204.524 | 191.8238 | 187.3362 | 187.1311 | 179.7788 | 181.3757 | 173.5047 | 174.2921 | 176.4849 | 165.4177 | 168.7476 | 163.3525 | 164.1344 | 157.3145 | 176.0614 | 162.8307 | 157.8537 | 155.6801 | 164.9437 | 169.7298 | 163.2089 | 160.5015 | 165.8991 | 160.6595 | 162.42 | 158.1883 | 160.3115 | 155.3722 | 160.853 | 156.5681 | 166.5221 | 159.1803 | 162.4844 | 169.495 | 167.5498 | 171.5301 | 176.2677 | 170.547 | 180.1682 | 180.4486 | 178.5212 | 188.4853 | 194.5516 | 196.5035 | 198.3362 | 197.64 | 175.4941

## Slide 18: Übersicht
I
II
III
IV
V
Motivation
Methodik und Daten
Szenarien
Ergebnisse
Diskussion
Foto von TJ K. auf Unsplash

## Slide 19: Resümee
Ausbau der Windkraft zeigt sich volkswirtschaftlich Kostenoptimal
Gute Potenziale Vorhanden
Günstigste LCOE
Windkraft kann Importabhängigkeit in den Wintermonaten verringern
Wichtige Ergänzung zu PV
Höhere Eigenproduktion
Windkraft kann nicht durch ein mehr an PV ersetzt werden
Zur Kompensation Überinvestments erforderlich
Steigert Bedarf an Batteriespeicher
Resultate im Einklang mit ÖNIP
ÖNIP: 1,6 TWh aus Wind, 320 MW BESS in Knt in 2040
Resultate: 1,59 TWh Wind, 390 MW BESS

## Slide 20: Limitationen und Ausblick
Preisbildung erfolgt in Gebotszone
Importe/Exporte derzeit statisch abgebildet  Dynamische Integration in Europamodell
Windinvestments können außerhalb Kärntens stattfinden (erfordert Übertragungskapazitäten!)
Limitationen Transportmodell
Zentrale Planungsperspektive
Unsicherheit in Annahmen
Preissensitivität der Investments
MODELLIERUNG
DATEN, PARAMETER UND KOSTEN
WECHSELWIRKUNG IM EUROPÄISCHEN ÜBERTRAGUNGSNETZ

## Slide 21: Danke!
Simon Malacek Dipl.-Ing.
Graz University of Technology
Institute of Electricity Economics and Energy Innovation Inffeldgasse 18 8010 Graz, Austria
Phone: +43 316 873 7911
E-Mail: simon.malacek@tugraz.at Web: iee.tugraz.at
linkedin.com/company/iee-tugraz
instagram.com/iee.tugraz

## Slide 22: Methodik für die Zukunftsszenarien
Ermittlung der Zeitreihen
Chart: Verbrauch 2040
Statistischer Endenergieverbrauch
Industrie
Wärme
Verkehr
+
Chart: 
+
+
=
Chart: 
Chart: 
Chart: Verbrauch 2023
Elektrifizierungs- & Wirkungsgrad
Elektrifizierungs- & Wirkungsgrad
Elektrifizierungs- & Wirkungsgrad
Sektorspezifische Verbrauchsprofile
Adaptierbar für Sensitivitätsanalysen

## Slide 24: Stündlicher Verbrauch/Erzeugung
Szenario „freier Zubau“
Chart: stündliche Erzeugung / Verbrauch in GWh